Инструкция по замене батареек для L-3000EF

Шаг 1

Необходимые инструменты: Шестигранный ключ и пинцет

Фото 1

Шаг 2

Снимите защитный резиновый колпачок с головки считывателя. (смотрите фото 2)

Фото 2

Шаг 3

Сняв резиновый колпачок, вы найдете два шестигранных винта которые необходимо выкрутить шестигранным ключом (См. Фото 3).

Фото 3                             Фото 4

Шаг 4

После откручивания головки считывателя (Фото 4), под ним вы обнаружите ещё два шестигранных винта для дальнейшего разбора устройства (Фото 5 и 6).

Фото 5                                          Фото 6

Шаг 5

Далее, удалите заводскую наклейку в нижней части устройства и выкрутите последние два шестигранных винта (См. Фото 7).

Фото 7

Шаг 6

После того как вы выкрутили 6 винтов, вы можете открыть устройство (Фото 8).

Фото 8

Шаг 7

Батареи подключены к основной плате управления через пластиковый разъем, для отсоединения разъема вам понадобится пинцет, Возьмите пинцет и нажмите на защелки разъема, второй рукой плавно потяните за провод (Фото 9).

Фото 9

Шаг 8

Подключите новую батарею (фото 10), перед сборкой проверьте работоспособность устройства, поднесите контрольную метку к считывателю.

Фото 10

Шаг 9

Соберите устройство в обратной последовательности (Фото 11).

Фото 11

Спасибо за ваше внимание.